## Slide 1
2本鎖DNAの構造
DNAの二重らせん構造（ワトソン-クリック型塩基対； R Wing et al 1980 Nature）
（ロザリンド･フランクリン博士の貢献が大きい。）
5’
3’
5’
3’
DNA鎖は負に帯電
3’
5’
3’
5’
水素結合
（2ヶ所）
水素結合
（3ヶ所）
水素結合
（3ヶ所）
水素結合
（2ヶ所）
-
-
-
-
-
-
-
-
糖
糖
負に
帯電した
リン酸基
2つのDNA鎖の向きは互いに反対方向
リン酸基
の負電荷
－
－
－
－
－
－
－
－
－
3’
3’
5’
5’

## Slide 2
電気泳動
Buffer
（緩衝液）
Dyes
（染色液）
Agarose gel （アガロースゲル）
+
Marker
レーン1
DNAの
大きさ
（長さ）
大きい（長い）
小さい（短い）
レーン2
電荷

## Slide 3
オワンクラゲの体内でGFPが蛍光を発する機構
エネルギー
移動
イクオリン
Ca
GFP
熱エネルギー
励起状態
（エネルギーを吸収した状態）
基底状態
（物質が安定した状態）
吸収
放出
青色光
緑色光
熱エネルギー
+
Ca依存的に
青色光を
発する
青色光を
吸収し
緑色光を
発する

## Slide 4
DNA染色色素（例；エチレンブロマイド、毒性あり）
DNAの部分構造
エチレンブロマイド（EtBr）
EtBrがDNAに結合
フェニル基
励起光（紫外線）
➀
➁
➀ DNAが吸収した光エネルギーが
EtBrに移動する。
➁ DNAと結合したEtBrは、放出でき
ない運動エネルギーを
光エネルギーとして放出する。
DNA（黒）
EtBr（ピンク）

## Slide 5
DNAの可視化に使用する試薬と物品
➀ プラスチックDishに
ろ紙（キムワイプ）を入れる
➂ 種子をまく。（蒸留水に
完全に浸さない。）
➃ Dishをアルミホイルで包み
種子を遮光する。→ 24℃
2．泳動用DNAの調整
1．泳動用ゲル（1%アガロースゲル）の作製
3．電気泳動
4．DNAシグナルの確認
i） 電気泳動用色素 ［色素； グリセロール（DNAを沈める。）］
ii） DNA染色用色素（SAFELOOK™ ロードグリーン*、FUJIFILM）
i） アガロース粉末（Sigma）
ii） 50 x TAE（40 mmol/l Tris-acetate, 1 mmol/l EDTA） ＊蒸溜水で50倍に希釈する。
iii） ゲル作製用のカタとコーム
電気泳動槽
i） 青色光照射装置（BLOOK）
ii） スマホ撮影用BOX
電気泳動槽
アガロースゲル
スマホ撮影用BOX
BLOOK
*エチレンブロマイドと同様の働きをする毒性のない色素で、青色光で効率よく励起される。

## Slide 6
DNAの可視化の方法
➀ プラスチックDishに
ろ紙（キムワイプ）を入れる
➂ 種子をまく。（蒸留水に
完全に浸さない。）
➃ Dishをアルミホイルで包み
種子を遮光する。→ 24℃
2．泳動用DNAの調整
1．泳動用ゲル（1%アガロースゲル）の作製
3．電気泳動
泳動用色素（9 μL）
染色用色素
（18 μL）
混合液（5 μL/サンプル）
DNA
i) 100mLのTAEに、寒天（アガロース）1gを加えて作った溶液を弱火で
加熱する。溶液が透明になるまでかき混ぜる。
ii) i)のゲル溶液を冷ました後、ゲル作製用の「カタ｣（右図 下）に注ぎ
コーム（右図 上）をさす。ゲルが固まるのを待つ。
カタ
コーム
アガロースゲルを電気泳動層にセットし
TAEで浸す。
電圧100Vで、30分間、泳動する。
電極の向きを
確認する。
4．DNAシグナルの確認
アガロースゲルを電気泳動層から取り出し、サランラップの上に置く。
ゲルの下から青色光を照射し（染色用色素を励起し）、DNAの蛍光をスマホで撮影する。
20 μL
泳動用
DNA（25 μL）